Projeto de pesquisa

Estudo dos mecanismos de crescimento e propriedades estruturais de nanoestruturas semicondutoras auto-sustentadas

Coordenador:

Prof. Juan Carlos González Pérez

Belo Horizonte – Abil/2005

Projeto de Pesquisa

Estudo dos mecanismos de crescimento e propriedades estruturais de nanoestruturas semicondutoras auto-sustentadas

Índice

- Objetivos

- Introdução

- Nanofios semicondutores auto-sustentados

- Trabalho e desempenho anterior do bolsista

- Referências

- Plano de orientação cientifica

- Metodologia de avaliação e acompanhamento do trabalho

- Objetivos

O presente projeto visa o estudo dos mecanismos de crescimento de nanoestruturas semicondutoras auto-sustentadas e das suas propriedades estruturais, em particular nanofios semicondutores auto-sustentados crescidos pela técnica de Epitaxia por Feixes Moleculares e constituídos por materiais semicondutores da família III-V-N, como GaAs, InAs, AlGaAs, InGaAs, GaN, InGaAlN e InGaAlAsN.

- Introdução

O grande desenvolvimento, nas últimas décadas, das técnicas de crescimento epitaxial e de microscopias com resolução atômica tornaram possível o estudo e fabricação de sistemas em escala nanométrica. Esses sistemas apresentam novas propriedades físicas e funcionalidades que são atrativas desde os pontos de vista cientifico e tecnológico, dando origem a uma nova área denominada nanotecnologia. Em geral o desenvolvimento da nanotecnologia pode ser feito a partir de dois paradigmas fundamentais: top-down e bottom-up [1]. O paradigma top-down é o aplicado atualmente nas áreas de microeletrônica e envolve a produção de sistemas de baixa dimensionalidade o nanoestruturas a partir de sistemas de dimensionalidade maior usando técnicas litográficas como, por exemplo, a fabricação de fios e pontos quânticos a partir de amostras de poços quânticos ou volumétricas. Esse paradigma apresenta serias restrições produto dos defeitos criados nas nanoestruturas durante as etapas litográficas e pelo alto custo associado ao aumento da resolução espacial das técnicas litográficas[2]. O paradigma bottom-up resolve as dificuldades da aproximação top-down a partir da produção de nanoestruturas por métodos físico-químicos e do uso dessas nanoestruturas como blocos básicos para a construção de nanodispositivos e nanosistemas [3]. Dentro do paradigma bottom-up, os nanofios semicondutores são importantes elementos para a construção de nanodispositivos e nanosistemas [4]. O conhecimento dos mecanismos de crescimento e propriedades físicas e químicas dessas nanoestruturas é um requisito indispensável para o desenvolvimento desses novos sistemas e dispositivos.

- Nanofios semicondutores auto-sustentados

Nanofios semicondutores auto-sustentados são uma nova classe de nanoestruturas semicondutoras unidimensionais que tem atraído a atenção dos pesquisadores nos últimos anos [5]. Esses elementos têm surpreendentes propriedades optoeletrônicas. A pesquisa em nanofios semicondutores auto-sustentados é dominada por poucos grupos americanos e europeus, dentro do Brasil ela tem sido abordada até o momento (e no conhecimento do autor) somente por mim [6, 7]. Os grandes desafios da área ainda estão no crescimento de nanofios de alta qualidade, e no estudo das propriedades estruturais óticas e elétricas. Propomos neste projeto o estudo do crescimento desses nanofios e das suas propriedades estruturais.

Os nanofios utilizados nesse projeto são crescidos pela técnica de Epitaxia por Feixes Moleculares e constituídos por materiais semicondutores da família III-V-N, como GaAs, InAs, AlGaAs, InGaAs, GaN, InGaAlN e InGaAlAsN. Essa nova família de materiais conhecidos como nitretos diluídos é a única a poder emitir e absolver luz em toda a região espectral desde o infravermelho próximo (~2 µm) até o ultravioleta (~200 nm). Essa incrível propriedade coloca estes materiais como ideais para uma grande faixa de novas aplicações militares e civies de alta tecnologia.

Figura 1. Micrografia de nanofios de InAs crescidos por MBE verticalmente orientados com respeito à superfície do substrato de GaAs [8].

Os nanofios semicondutores crescem seguindo o modelo vapor-líquido-sólido [4] a partir de semente catalíticas e podem ser crescidos verticalmente orientados com respeito a superfície do substrato. Por outro lado, os fenômenos envolvidos durante o crescimento não são bem conhecidos devido fundamentalmente a escala nanométrica das sementes catalíticas e a competição entre taxas de crescimento lateral e axial dos nanofios. Adicionalmente fenômenos hidrodinâmicos como correntes de convecção dentro das sementes catalíticas em estado liquido apresentam um papel importante na morfologia e estrutura final dos nanofios.

Devido a que a superfície joga um papel dominante nas nanoestruturas semicondutoras, as propriedades estruturais desses elementos são diferentes da aquelas apresentadas pelos mesmos materiais a escala maiores. Adicionalmente, pequenas modificações da estrutura cristalina de materiais semicondutores produz grandes mudanças na estrutura eletrônica e conseqüentemente nas propriedades óticas e elétricas deles, alem das propriedades mecânicas. Por essas razoes estudos dos mecanismos de crescimento e propriedades estruturais são muito importantes cientifica e tecnologicamente.

A infra-estrutura necessária para o crescimento e estudos in-situ deste projeto já se encontra operacional no laboratório de crescimento por feixes moleculares (Prof. Juan Carlos González, Prof. Alfredo Gontijo, Prof. Wagner Nunes, Prof. Marcus Baeta).  Adicionalmente o grupo de semicondutores do DF-UFMG tem técnicas de microscopia eletrônica e de força atômica para estudos estruturais e morfológicos dos nanofios. Por ultimo, a infra-estrutura multi-usuário do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) também será usada neste projeto, em particular as técnicas de microscopia eletrônica de transmissão e difração de raios-X.

Os recursos necessários para este projeto já estão disponíveis, provenientes de projetos aprovados pelo CNPq (R$ 250.00,00 do Edital CT-ENERG 2004, e R$ 8.000,00 do Edital Universal 2004) e pela PRPq-UFMG (R$ 5.500,00 do Edital Recém Doutores 2004). Adicionalmente esperamos mais recursos de projetos apresentados nos editais Pronex II da FAPEMIG/CNPq, Institutos do Milênio do CNPq e Universal 2005 da FAPEMIG.

Este projeto possibilitara proporcionar ao aluno bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, estimulara e desenvolvera seu pensamento científico e sua criatividade decorrente das condições criadas pelo confronto com os problemas de pesquisa. Alem de dar uma preparação teórica e experimental para a Pós-Graduação.

5. Referências

- “Nanowires and Nanobelts: materials, properties and devices”, Ed. Zhong Lin Wang. Kluwer Academic Press, Boston 2003.

- S. Polyviou and M. Levas, The future of Moore’s law, http://www.iis.ee.ic.ac.uk/~frank/surp98/report/sp24/.

- J. R. Heath, P. J. Kuedes, G. S. Snider and R. S. Willians, Science 280, 1716 (1998).

- Y. Cui, X. Duan, Y. Huang and C. M. Lieber, Nanowires as Building Blocks for Nanoscale Science and Technology, in Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts (2003).

- Z. L. Wang, Nanoscale Science and Technology, in Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts (2003).

- J. C. González, D. Nakabayashi, H. R. Gutiérrez, D. Zanchet, M.A. Cotta, D. Ugarte, “Structural and Mechanical Properties of Free-Standing InP Nanowires.”American Physical Society Meeeting, March 22-26, 2004 Montreal, Quebec, Canada.

- J. C. González, H. R. Gutiérrez, D. Zanchet, F. M. Matinaga, M.A. Cotta, D. Ugarte,“Free-Standing III-V Semiconductor Nanowires.” Trends in Nanotechnology, Salamanca, Espanha, Setembro 15-19, 2003.

- J. C. González et al. A ser publicado (2005).